De MB 837 BA-500 is een staande vloeistofgekoelde 8-cilinder viertakt dieselmotor met drukvulling. 

Technische gegevens:

### Model: BA 837-Ba 500

### Fabrikant: Mercedes Benz

### Type: V-vorm 90 graden

### Brandstof: Diesel

### Werking: Viertakt voorkamer met drukvulling

### Aantal cilinders: 8

### Totale slagvolume: 29.900 cm3

### Nominaal vermogen: 460 - 483 kW, overeenkomstig DIN bij 2200/min

### Max. draaimoment: 2206 Nm bij 1750/min

### Gewicht: per eenheid vermogen 11 KW/t

### Toerental: bij stationair draaien 600-630 (motor bedrijfswarm)

### Inspuitvolgorde: 1-8-4-2-7-3-6-5

### Max. toerental bij nullast: 2400 - 2460 / min

### Toerental bij vollast: 2200 / min (nominaal toerental)

### Max. toegestane toerental bij rijden: 2350 / min

### Minimale bedrijfstoerental: 1500 / min

### Koelsysteem: omloopkoeling met water

### Koelvloeistof

### Draairichting van de motor: Linksom (kijkend naar het vliegwiel

### Massa 1550 kg

### Max lengte met koppeling 1360 mm

### Max breedte 1060 mm

### Max hoogte 1096 mm