Der Motor MB 837 BA -500    ist ein   ein stehender Flüssigkeit gekühlter   8 Zylinder Dieselmotor mit mechanischer aufladung .

Der Motor arbeitet im Viertakt Vorkammerverfahren .

Technische Daten :

Type						BA 837-Ba 500

Hersteller					MTU

Bauart						V-Form 90 Grad

Treibstoff					Dieselöl

Arbeitsweise					Viertakt Vorkammer-Verfahren mit 									mechanischer aufladung

Zylinderzahl					8

Gesamthubraum					29.900 cm3

Nennleistung					460 - 483 KW , nach DIN bei 2200/min

Max Drehmoment				2206 NM bei 1750/min

Leistungsgewicht					11 KW/t

Leerlauf Drehzahl				600-630 ( motor betriebswarm )

Einspritzreihenfolge				1-8-4-2-7-3-6-5

Leerlasthochstdrehzahl				2400 - 2460 / min

Vollasthochdrehzahl				2200 / min  ( Nenndrehzahl )

Max zulässige Drehzahl im fahrbetrieb		2350 / min

Niedrigste Betriebsdrehzahl			1500 / min

Kühlungsart					Wasserumlaufkuhlung

KuhlFlüssigkeit					115 Liter

Drehrichtung des Motors				Links ( blick auf schwungrad

Masse						1550 kg

Grosste lange  mit kupplung			1360 mm

Grosste breite					1060 mm

Grosste hohe					1096 mm